Система удалённой инкассации платёжных терминалов по каналам GSM с использованием GPRS

«GSM-АЗС»

Внешний вид абонентского контроллера GPRS «Spinner».

Рис.1. Контроллер GPRS «Spinner». Вид со стороны лицевой панели.

Рис.2. Контроллер GPRS «Spinner». Вид со стороны задней панели.

1. Подготовка к работе

1.1. Подключить GSM-антенну к разъёму «Антенна»

1.2. Подключить терминалы «Magic» или «Sagem»к разъёмам «Терминал1» и «Терминал2» на задней панели контроллера.

1.3. Подключить блок питания к разъёму «=12В» на задней панели контроллера.

Должен загореться светодиод «питание» и контроллер переходит в режим регистрации соединения с оператором сотовой связи (часто мигает светодиод «GPRS»). После того, как светодиод «GPRS» перестанет мигать и загорится, можно инкассировать терминалы.

2. Работа.

Кнопками на передней панели выберите, какой из терминалов нужно инкассировать. После нажатия на кнопку «Терминал1» или «Терминал2» должен загореться соответствующий светодиод над кнопкой. После того, как светодиод «GPRS» перестанет мигать и загорится, можно начинать инкассацию.

По окончании инкассации нажатием соответствующей кнопки можно переключиться на другой терминал и запустить инкассацию.

!!! По окончании инкассации контроллер НЕ выключать!!!

Нажимать остальные кнопки можно только по звонку из

операционного центра!