# Диспетчерский коммутатор

«ДК Универсал 12»

Инструкция по эксплуатации

ИЭ  006-24630734-2003

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Назначение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Технические данные |  |
|  | Состав комплекта |  |
|  | Меры безопасности |  |
|  | Порядок работы |  |
|  | Конструкция |  |
|  | Правила хранения |  |
|  | Транспортирование |  |

1. Назначение

1.1. ДК «Универсал 12»  предназначен для организации телефонной связи с диспетчерскими пунктами предприятий и районов электрических сетей.

Конструктивно ДК состоит из двух блоков:

- Базовый блок с разъемами подключения 2-х и 4-х проводных линий

- Выносной пульт диспетчера (ПД) – подключение к базовому блоку по 6-ти проводной линии (расстояние до 300 м)

1.2. Условия работы:

- Температура от +5 С до +40 С;

- относительная влажность до 95% при температуре +25 С;

- атмосферное давление от 650 до 800 мм рт. ст.

2. Технические данные

ДК обеспечивает работу  по линиям прямых абонентов ЦБ и АТС, имеющим сопротивление шлейфа не более 1 кОм и емкость линии не более 0.5 мкФ.

- Величина рабочего затухания при транзитном соединении на частоте 1000 Гц при разговоре не более 0.01 неп, при опросе  -  не более 0.03 неп, в режиме контроля  - не более 0.03 неп.

- Переходное затухание между разговорными цепями ДК при частоте 1000 Гц не менее 10 неп.

- Питание ДК осуществляется  от сети переменного тока с напряжением 220В и частотой 50 Гц с автоматическим резервированием от аккумуляторной батарей 12В.

- ДК обеспечивает работу  по 4-х проводным линиям приемопередатчиков ВЧ-связи по ЛЭП (замена оборудования АДАСЭ). В этом режиме обеспечиваются все части протокола АДАСЭ:

- Вызов удаленного ДК, принятие вызова  ДК с коммутацией соединения на ПД.

- Вызов удаленной АТС с набором номера абонентом

- Прием вызова АТС с коммутацией на входящую телефонную линию местной АТС и трансляцией набора номера.

- Номинальный уровень приема по каналу АДАСЭ: +4.3 dB

- Номинальный уровень передачи по каналу АДАСЭ: -13 dB

- Напряжение питания ~220В

Базовая комплектация ДК:

- Количество подключаемых линий АТС– 2 шт.

- Количество абонентов ЦБ – 2 шт.

- Количество каналов АДАСЭ – 2 шт.

- Пульт диспетчера -  1 шт.

Примечание: ДК имеет 6 свободных внутренних слотов для плат расширения, которые поставляются производителем по отдельному заказу в любой конфигурации.

Общие характеристики:

Получение общего акустического и индивидуального оптического сигналов при поступлении вызова по каналу/линии на ПД;

Удержание соединения по каналу/линии

Оптическую индикацию удержания канала/линии

Принудительное разъединение любых соединений с пульта диспетчера

Двухсторонний отбой соединения

Выход на внешние линии абонента ЦБ и канала ТЧ минуя диспетчера.

Переадресация вызова с пульта диспетчера на любой канал.

3. Состав комплекта

Таблица 1

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| ДК «Универсал 12» | 1 |
| Пульт диспетчера | 1 |
| Кабель питания ДК | 1 |
| Кабель питания пульта | 1 |
| Кабель Пульт-ДК (6 проводов) | 1,5м |
| Паспорт | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |

4. Меры безопасности.

4.1. Перед началом работы с прибором до подключения внешних цепей корпус прибора должен быть надежно заземлен. Заземление заведено на вилку питания 220 В  и на отдельную клемму.

4.2. Запрещается работа прибора при снятом корпусе.

5. Порядок работы.

5.1 Расположение органов управления, настройки, подключения

5.1.1. Расположение органов управления показано на Рис. 1.

Рис. 1. Вид прибора «ДК Универсал 12» со стороны передней панели.

5.1.2. Вид прибора со стороны задней панели показан на Рис. 2.

Рис. 2. Вид прибора «ДК Универсал 12» со стороны задней панели.

5.2. Подготовка к работе.

5.2.1. С помощью кабеля питания подключить прибор к сети  ~220В. Тумблер «Питание» перевести в положение «1». Должен загореться светодиод «Питание», который индицирует наличие питающих напряжений блока питания прибора. Назначение контактов разъёмов на задней панели указано ниже.

5.2.1.2. 2-проводные телефонные линии АТС (телефонные линии)

Вилку RJ12 обжать на линии 2 и 5

5.2.1.3. 2-х проводные линии абонентов ЦБ (телефонные аппараты)

Вилку RJ12 обжать на линии 3 и 4

5.2.1.4. 4-х проводные линии ТЧ-канала для работы по протоколу АДАСЭ.

Вилку RJ12 обжать на линии 2,3 (TX-передача в канал ТЧ) и 4,5 (RX прием из канала ТЧ)

5.2.1.5. 6-ти проводная линия пульта диспетчера всегда подключается к разъему Л13.

Вилку RJ12 обжать на 6-проводный телефонный кабель со взаимно однозначным соответствием номеров контактов (1-1, 2-2 и т.д) на разъеме, подключаемом к пульту диспетчера..

5.2.2. Назначение разъемов линий в базовой конфигурации:

- Л1, Л2 – абонент ЦБ (телефонный аппарат)

- Л3, Л4 – АТС (телефонная линия)

- Л5, Л6 – канал ТЧ

Назначение остальных разъёмов (Л7-Л12) зависят от конкретной реализации поставки (см. Паспорт)

5.2.3. Подключить пульт диспетчера (далее Пульт) по 6-проводной линии к ДК (разъем «ДК» на задней панели пульта), подключить телефонный аппарат к пульту диспетчера (разъем «ТЛФ» на задней панели пульта) и включить питание пульта. На дисплее появится надпись «Для активации нажмите F1».

Внимание: Телефонный аппарат в комплект поставки не входит и может быть любым, сертифицированным в России.

Внимание: Если длина линии от пульта до ДК составляет более 300м может понадобиться подключение конверторов. В этом случае конвертор подключается к разъёму «ПультD» на ДК (разъём DB9), к конвертору подключается 8-проводная линия приходящая на другой конвертор со стороны пульта. Конвертор к пульту подсоединяется на разъём DB9 («ДК-D»).

Нажмите клавишу «F1». На дисплее появится надпись «Работа разрешена». Эта надпись говорит о том, что линия связи с ДК исправна и ДК включен. Пульт готов к работе. Если в процессе работы произошел разрыв связи между пультом диспетчера и «ДК12» то на дисплее появиться надпись «Нет связи с ДК12 Нажмите F1». Критерием разрыва связи служит отсутствие обмена данными между пультом и ДК в течение 15 секунд. После устранения причины потери связи нажмите кнопку F1. (В случае если питание пульта не отключалось то требуется нажать на кнопку 2 раза.) .

5.2.4. Вид передней панели пульта диспетчера показан на Рис 3.

Рис. 3.

5.3. Работа с пульта диспетчера.

5.3.1. Прием входящих вызовов диспетчером.

При положенной трубке телефонного аппарата (ТА) входящие вызовы поступающие к диспетчеру индицируются на клавише соответствующей номеру линии по которой получен вызов. Вызов указывается миганием красного светодиода на индикаторе линии.  Одновременно звонит ТА.

Для ответа на вызов необходимо поднять трубку и нажать клавишу линии, по которой идет вызов. Произойдет соединение, индикатор линии изменит свой цвет на зеленый.

Для завершения разговора положить трубку ТА или нажать клавишу линии по которой ведется разговор.

Потерянные входящие вызовы, на которые диспетчера не ответил мигают желто-красным цветом. Для того, чтобы снять индикацию необходимо нажать на клавишу соответствующей линии.

5.3.2. Исходящая диспетчерская связь.

Для установления исходящего соединения поднять трубку и нажать номер необходимой линии.

Если это внешняя АТС, то раздастся сигнал готовности внешней АТС, следует набрать на ТА необходимый номер.

Если это абонент ЦБ, пойдет сигнал контроль посылки вызова.

Линия АДАСЭ:

Для связи с удаленным диспетчером поднять трубку и нажать клавишу линии.

Для выхода на удаленную АТС поднять трубку -> «ExtLn»-> номер линии.

Если ошибочно нажата кнопка «ExtLn», следует нажать её еще раз.

5.3.3. Удержание разговора.

Во время разговора нажать «HOLD» - на удержание ставится активное соединение с диспетчером. Индикатор линии будет мигать зеленым цветом.

В это время можно принять входящий вызов, поговорить с другим абонентом.

Возврат к удерживаемому абоненту – нажать на клавишу удерживаемой линии.

5.3.4. Перевод звонка.

Во время разговора с одним абонентом нажать «TRANSF».Активный абонент ставится на удержание а в телефоне диспетчера будет слышен сигнал готовности.

Установить соединение со вторым абонентом (нажать кнопку или выйти во внешнее пространство и набрать номер)

Если второй абонент не ответил, то чтобы вернуться – нажать кнопку первого абонента.

После ответа нужного абонента можно либо положить трубку, либо нажать на «TRANSF». В случае нажатия на «TRANSF» в телефоне диспетчера будет слышен сигнал готовности АТС.

Произойдет соединение двух абонентов без участия диспетчера

5.3.5. Принудительное освобождение занятой линии.

«ОТБОЙ» и клавишу освобождаемой линии.

5.3.6 Перехват (повторное занятие линии)

Для отбоя занятой линии с последующим занятием её диспетчером нажать «Повтор» и клавишу занятой линии

А) Если линия ЦБ – то снимается соединение с другим абонентом, абонент ЦБ подключается к диспетчеру.

Б) Если линия АТС – снимается соединение с другим абонентом, линия сбрасывается и в телефоне диспетчера будет слышен сигнал готовности АТС.

В) Линия ТЧ:

- Если нужен диспетчер, то «Повтор» и клавишу необходимой линии,

Происходит отбой соединения по каналу ТЧ, потом дается сигнал занятия ДК

- Если нужна внешняя АТС, то «Ext LN» ,«Повтор» (порядок важен!), и клавишу необходимой линии ТЧ, Происходит отбой соединения по каналу ТЧ, потом дается сигнал занятия внешней АТС.

Если перехватываемая линия не занята, то не происходит ничего. Кнопка «Повтор» гаснет. Системный гудок продолжается.

5.3.7 Вторжение в разговор.

Нажать клавишу занятой линии (светодиод красный), канал диспетчера подключается в конференцию с работающими абонентами. Светодиод  меняет цвет на зеленый. Если во время разговора один абонент положил трубу, а диспетчер ещё на линии, то короткие гудки в канал не подаются и соединение остается.

Выход из соединения – положить трубку или нажать клавишу занятой линии.

    - Конференция

А) Создание.

Установить соединение c «Абонентом №1»

«КОНФ.» - диспетчеру системный гудок (абонент на удержание)

«Абонент №2» - соединение

«КОНФ.» - гудок (Абонент №2 и Абонент №1 включаются в конференцию)

………

«Аб….» - соединение

«КОНФ.» - гудок (короткий «пик», абонент включается в конференцию)

«КОНФ.» - Вход в конференцию диспетчера

Те кто в конференции индицируются желтым цветом .

Б) Выход с разрывом конференции

«Отбой» - «КОНФ.» дать гудок и разорвать соединения конференции.

В)Временный выход с сохранением конференции.

Нажать клавишу необходимой линии (чтобы позвонить или принять звонок)

Конференция остается

Чтобы просто вернуться в конференцию – отбить абонента, дождаться системного гудка и «КОНФ.»

Произойдет возвращение в конференцию.

Для добавления абонента в конференцию – нажать «КОНФ.» во время разговора (абонент в конференции, диспетчеру системный гудок).

Для входа в конференцию диспетчера – ещё раз «КОНФ.»

    - Монитор.

Работает только при положенной трубке.

Нажать «МОНИТ.» и клавишу прослушиваемой линии. (всё светит желтым) – канал на динамик., тракт от трубки на передачу блокирован.

Для отмены- «Монитор» или любое действие на клавиатуре приводит к отмене данного режима.

5.3.10. Индикация:

- Линии, занятые не диспетчером индицируются постоянным красным цветом

- Входящий вызов диспетчеру  - мигающий красный

- Упущенный вызов диспетчера – пульсирующий желто-красный

- Линия, поставленная на удержание – мигающий зеленый

- Линия, занятая диспетчером в текущий момент – постоянный зеленый.

- Линии, участвующие в конференц-связи желтый.

5.4 Связь между абонентами минуя диспетчера.

5.4.1 Вызов местного абонента.

Для вызова местного абонента поднять трубку ТА и услышав гудок набрать номер нужного абонента. Например, для вызова абонента подключенного к линии 2, необходимо набрать 102. Если абонент свободен, то в трубке пойдут сигналы вызова, а у вызываемого абонента зазвенит ТА. Если абонент занят, то в трубке пойдут сигналы занято.

5.4.2 Вызов диспетчера.

Для установления соединения с диспетчером необходимо набрать 0.

5.4.3 Соединение с внешней АТС.

Для соединения с внешней АТС поднять трубку ТА и услышав гудок, набрать номер линии в которую включена линия внешней АТС. Например, линия внешней АТС подключена к линии 4, необходимо набрать 104. Если линия внешней АТС свободна, то в трубке пойдут гудок подключенной АТС. Набрать номер абонента. Если АТС занята, то в трубке пойдут сигналы занято.

5.4.4 Соединение с удаленным диспетчером по каналу ТЧ.

Для соединения с удаленным диспетчером по каналу ТЧ поднять трубку ТА и услышав гудок набрать номер линии к которой подключен канал ТЧ. Например, канал ТЧ подключен к линии 5, необходимо набрать 105. Если линия канал ТЧ свободна, то в трубке пойдут сигналы вызова. Если канал ТЧ  занят, то  в трубке пойдут сигналы занято.

5.4.5 Соединение с удаленной АТС по каналу ТЧ.

Для соединения с внешней АТС по каналу ТЧ поднять трубку ТА и услышав гудок набрать номер линии в которую канал ТЧ, но в отличии от соединения с диспетчером набрать первую цифру 2. Например, канал ТЧ подключен к линии 5, необходимо набрать 205. Если линия внешней АТС свободна, то в трубке пойдут гудок подключенной АТС. Набрать номер абонента. Если абонент свободен, то пойдут сигнады вызова. Если абонент занят, то в трубке пойдут сигналы занято.

5.5  Программирование линий

Поднять трубку диспетчера нажать F2.

На дисплее появится надпись ПРОГР. РЕЖИМ. На клавише HOLD замигает светодиод. Коммутатор находится в режиме программирования линий.

Набор на телефоне диспетчера приводит к переходу в следующие режимы:

0 – дата последней прошивки

1 – индикация типа платы и номера линии, в которую установлена плата

2 - заблокированные каналы

3 – транзитные соединения

5.5.1. Индикация типа платы и номера линии, в которую установлена плата

В режиме программирования наберите «1». На дисплее в верхнем ряду появятся номера всех линий, а в нижнем появятся буквенные обозначения установленных плат:

- «А» - плата для подключения телефонного аппарата, изображающая из себя АТС;

- «Т» - плата для подключения телефонной линии от АТС, изображающая из себя телефон;

- «Ч» - плата для подключения четырехпроводной линии по протоколу АДАСЭ;

Если под номером линии ничего нет, то плата на этой линии не установлена.

    - Блокирование каналов

В режиме программирования наберите «2». Все заблокированные каналы будут показаны символом «+» в нижней строке. Для блокирования неисправной или неиспользуемой линии необходимо набрать двузначный номер линии (если номер линии меньше 10, то в начале добавляется 0, например линия 4 пишется как 04) и цифру 1. Для разблокирования цифру 0.

На заблокированные каналы  входящие вызовы не принимаются.

Если любой абонент коммутатора пробует звонить на неё, то ему выдается сигнал «недоступно по техническим причинам», т.е. короткие гудки в 2 раза чаще.

Для выхода из режима положить трубку.

    - Установка автоматических транзитных соединений

Поднять трубку диспетчера нажать F2.  Набрать «3». На дисплее в верхнем ряду появятся номера всех линий, а в нижнем появятся те номера линий, куда от них установлен транзит. Если под номером линии ничего нет, то транзит от этой линии не установлен.

В правом нижнем углу появится надпись TRN обозначающая режим установления транзитных соединений.

Для установки транзитных соединений набрать двузначные номера линии, откуда производится транзит и номер линии «куда» (если номер линии меньше 10, то в начале добавляется 0, например линия 4 пишется как 04).

Например 0104 означает транзит с 1 на 4 , а наоборот нет транзита. Если нужен также транзит в другом направлении то набрать еще и 0401.

Отмена автоматического транзита – набрать двузначный номер, откуда производится транзит и добавить «00». Например – 0100, транзит с линии 1 на линию 4 будет отменен.

Не устанавливаются транзитные соединения между входящей линией АТС и ТЧ, а также между ТЧ и ТЧ.

Для выхода из режима положить трубку.

6. Конструкция.

6.1. ДК «Универсал 12» выполнен в виде стационарного прибора для 19”-й стойки размером 2U.

7. Правила хранения

7.1 Прибор допускается хранить в течение 6 месяцев в упаковке при температуре окружающего воздуха от 5 до 40° С и относительной влажности до 80 % при
температуре 25°С

7.2. В помещениях не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

7.3. При длительном хранении в складских условиях через каждые полгода
прибор необходимо подключать к сети 220В для 30 минутной работы с
целью тренировки электролитических конденсаторов, входящих в схему.

8. Транспортирование

8.1. Прибор должен транспортироваться в условиях, не превышающих предельных:

• температура от - 50 °С до +50 °С

• относительная влажность до 95% при температуре 25 °С

8.2. Прибор допускается транспортировать в закрытом транспорте любого вида. При транспортировке самолетом, приборы должны быть размещены в герметизированных отсеках.

8.3. Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.д.

Изготовитель:

ЗАО НПФ «Сибнефтекарт»

634034, г.Томск, ул.Белинского 53-106

тел/факс (3822)56-37-90