ЗАО НПФ «СИБНЕФТЕКАРТ»

# Аппаратура связи по ЛЭП

«ТРАССА-CМ»

Инструкция по эксплуатации

ИЭ  6657-004-24630734-2001

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Назначение | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Технические данные | 3 |
|  | Состав комплекта | 3 |
|  | Принцип действия | 3 |
|  | Меры безопасности | 4 |
|  | Порядок работы | 5 |
|  | Конструкция | 6 |
|  | Описание электрической принципиальной схемы | 7 |
|  | порядок настройки и регулировки | 11 |
|  | Устранение неисправностей | 12 |
|  | Правила хранения | 13 |
|  | Транспортирование | 13 |
|  | Приложение 1. |  |
| Трасса-СМ. Схема соединений | 14 |
| Трасса-СМ. Перечень элементов | 15 |
|  | Приложение 2. |  |
| Плата ПП. Схема электрическая принципиальная. | 16 |
| Плата ПП. Схема расположения элементов. | 17 |
| Плата ПП. Перечень элементов. | 18 |
| Плата ПП. Схема и данные обмоток трансформаторов | 22 |
|  | Приложение 3. |  |
| Кварцевый фильтр. Схема электрическая принципиальная | 23 |
|  | Приложение 4. |  |
| Плата УМ. Схема электрическая принципиальная. | 24 |
| Плата УМ. Схема расположения элементов. | 25 |
| Плата УМ. Схема и данные обмоток трансформаторов | 26 |
| Плата УМ. Перечень элементов. | 28 |
|  | Приложение 5 |  |
| Плата УИ. Схема электрическая принципиальная. | 30 |
| Плата УИ. Схема расположения элементов. | 31 |
| Плата УИ. Схема и данные обмоток трансформаторов | 32 |
|  | Приложение 6 |  |
| Таблицы режимов работы | 34 |

1. Назначение

1.1. «Трасса-CМ»  предназначена для передачи речи по линиям электропередачи между подстанциями.

1.2. Условия работы:

- Температура от –10 С до +40 С;

- относительная влажность до 95% при температуре +25 С;

- атмосферное давление от 650 до 800 мм рт. ст.

- напряжение питания источника постоянного тока - 12 В

2. Технические данные

2.1. Приёмопередатчик обеспечивает приём и передачу речевой  информации в полосе частот 0.3-3.5 кГц с использованием модуляции с одной боковой частотой и подавленной несущей с линейным спектром сигнала, подаваемым на антенну в диапазоне 50 КГц – 1 МГц.

2.2. Мощность передатчика на нагрузке 75 Ом при питании от источника постоянного тока напряжением 12-14В не менее 30 Вт.

2.3. Чувствительность приёмника с антенного не хуже -50дБ (относительно уровня 0.775 В).

2.4. Избирательность приёмника по зеркальному каналу не менее 60 дБ.

2.5. В приёмнике предусмотрена ручная и автоматическая регулировки усиления. Система АРУ поддерживает уровень выходного сигнала приёмника с точностью не хуже 3 дВ при изменении уровня сигнала на входе от 0 до -50дБ.

2.6. Приёмопередатчик обеспечивает работу как со встроенного микрофона, так и с внешнего манипулятора.

2.7. Приёмопередатчик имеет встроенный индикатор уровня, позволяющий контролировать выходную мощность передатчика (в режиме передачи) и изменения уровня принимаемого сигнала (в режиме приема).

2.8. Каждый приемопередатчик имеет свой уникальный номер, который является его позывным.

2.9. Приёмопередатчик имеет трехразрядный семисегментный цифровой индикатор, отображающий собственный номер станции при включении питания, значение частоты при работе и номер абонента при получении сигнала вызова.

2.10. Приёмопередатчик имеет клеммы для подключения внешнего громкоговорителя сопротивлением не менее 4 Ом; выходная мощность усилителя мощности при нагрузке 4 Ом составляет 5Вт и 2.5 Вт при нагрузке 8 Ом.

2.11. Габаритные размеры приёмопередатчика: 482 х 89,2 х 250 см;

2.12. Масса прибора не более 4,5 кг.

3. Состав комплекта

Таблица 1

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Приемопередатчик Трасса-СМ | 1 |
| Тангента | 1 |
| Шнур питания | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |

4. Принцип действия

4.1. Приемопередатчик выполнен по схеме трансивера (с использованием общих каскадов как на прием, так и на передачу). С целью повышения эксплуатационных характеристик прибора использовано микропроцессорное управление всеми режимами работы станции и многорежимным индикатором (светодиодная линейка и цифровой индикатор).

Основными составными частями приемопередатчика являются:

а) Плата приемопередатчика (ПП), на которой собран реверсивный тракт, производящий обработку принимаемого однополосного сигнала (режим приема) и формирование однополосного сигнала (режим передачи).

б) Плата усилителя мощности (УМ), на которой собран усилитель мощности радиосигнала, а также полосовые фильтры приемника и формирователя однополосного сигнала.

в) Плата управления и индикации (УИ).

4.2. В режиме передачи (нажаты кнопка "передача" тангенты либо кнопки "Передача" на клавиатуре) сигнал с микрофона поступает на предварительный усилитель с АРУ на плате УИ. Усиленный сигнал микрофона поступает на вход платы ПП, в которой сигнал переносится в высокочастотную область спектра и формируется однополосный сигнал. Выходной однополосный сигнал линейного спектра с платы ПП поступает на плату УМ и после усилителя мощности через согласующее устройство на антенные клеммы блока. При нажатии кнопки  "Вызов" приемопередатчик автоматически переходит в режим передачи с формированием персонифицированного вызова (в эфир идет вызов тональной частоты и собственный номер станции).

4.3. В остальное время приемопередатчик находится в режиме приема.

С антенного входа сигнал поступает на полосовой фильтр платы УМ, после которого идет на вход платы ПП, где осуществляется усиление, фильтрация, детектирование и последующее усиление сигнала звуковой частоты.

Выходной сигнал усилителя НЧ поступает на встроенный динамик и на клеммы подключения внешнего громкоговорителя.

В приемнике предусмотрены режимы автоматической либо ручной регулировки усиления. Включение режима АРУ осуществляется нажатием кнопки "АРУ" на клавиатуре и индицируется светодиодом. Ручная регулировка усиления осуществляется кнопками "Уровень". Режим с АРУ используется при работе приемника в дежурном режиме. При достижении устойчивой связи дальнейшую работу целесообразно вести с отключенной АРУ в режиме ручной установки усиления. Это вызвано тем, что при передаче с одной боковой полосой и подавленной несущей сигнал в цепи АРУ не регулярен, в результате чего возникают помехи, вызванные переходными процессами в цепях АРУ.

Режим ДП (дежурный прием) в приемнике служит для отключения прослушивания эфира в динамике. Если приемопередатчик находится в этом режиме, то принимаются только вызова. Переход в обычный режим происходит после нажатия кнопки "Передача".

4.4. Для индикации тока выходного каскада УМ в режиме передачи и уровня входного сигнала в режиме приема используется светодиодная шкала, состоящая из 7 зеленых сегментов и 3-х красных.

5. Меры безопасности.

4.1. Перед началом работы с прибором до подключения внешних цепей корпус прибора должен быть надежно заземлен. Клемма для защитного заземления находится на задней панели прибора.

4.2. Запрещается работа прибора при снятом корпусе

6. Порядок работы.

5.1 Расположение органов управления, настройки, подключения

5.1.1. Расположение органов управления показано на Рис. 1.

Рис. 1. Вид прибора «Трасса-СМ» со стороны передней панели.

5.1.2. Вид прибора со стороны задней панели показан на Рис. 2.

Рис. 2. Вид АС «Трасса-СМ» со стороны задней панели.

5.2. Подготовка к работе.

5.2.1. С помощью кабеля питания подключить прибор к источнику тока. В качестве источника тока может быть использована аккумуляторная батарея напряжением 12 В и ёмкостью не менее 20 А*ч или сетевой блок питания от сети переменного тока напряжением 220 В. Должен загореться светодиод «Питание», который индицирует наличие напряжения на разъеме питания.

При подключении к источнику тока должна быть соблюдена полярность источника.

ПИТАНИЕ ПРИБОРА ОТ ИСТОЧНИКА С НАПРЯЖЕНИЕМ БОЛЕЕ 14 В

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!'.

5.2.3. Подключить антенну к антенным гнёздам блока («» и «» на задней панели).

5.2.4. Подключить тангенту к разъему «Тангента» на лицевой панели прибора.

5.2.5. При необходимости к прибору возможно подключение внешнего динамика сопротивлением не менее 4 Ом. Клеммы подключения  находятся на задней стороне прибора и обозначены «» .

5.3. Работа.

5.3.1. При работе со встроенным вызывным прибором тангента не подключается и обмен речевыми сообщениями ведется через встроенный микрофон на расстоянии 15-30 см от него. Управление режимами "ПЕРЕДАЧА" (кнопки «Передача» и "ВЫЗОВ"), производится с передней панели прибора.

При работе с тангентой, последняя подключается к разъёму с маркировкой "Тангента" ; управление режимами работы в этом случае может производится как кнопкой «Передача» манипулятора, так и кнопками на передней панели блока.

5.3.2. Для осуществления связи включить питание приёмопередатчика, для чего на клавиатуре нажать кнопку  «Питание».

После этого на одну секунду загораются все светодиоды и на цифровом индикаторе высвечивается собственный номер станции и раздается звуковой сигнал. После этого на цифровом индикаторе отображается частота первого канала и следует пауза на 2 секунды для ожидания переключения канала и устанавливается режим «АРУ». После чего прибор готов к работе.

Для выбора требуемого канала следует нажатием кнопок «Канал» выбрать частоту (текущая частота приемопередатчика отображается на трехразрядном цифровом индикаторе «КГц»).  Нажимая на кнопки «Канал» вверх или вниз вы каждый раз выбираете следующий или предыдущий запрограммированные каналы, на которые настроен приемопередатчик. После окончания выбора следует пауза на 2 секунды и происходит настройка тракта. При готовности к работе разблокируется звуковой тракт динамика и слышен характерный шум приемника.

По включении приемник находится в режиме «АРУ», о чем сигнализирует соответствующий светодиод.

Нажать кнопку "ВЫЗОВ" на несколько секунд и отпустив её, ждать подтверждения с приёмопередатчика, расположенного на другом конце трассы. При нажатии кнопки "ВЫЗОВ" в канал одновременно с тональным сигналом вызова отправляется собственный идентификатор станции, который будет отображаться на цифровом индикаторе абонента.

Для осуществления передачи нажать кнопку "Передача" на передней панели прибора либо на тангенте.

После того, как связь будет установлена, режим «АРУ» следует выключить нажатием кнопки «АРУ» (светодиод погаснет) и нажатием кнопок «Усиление» (больше, меньше) установить чувствительность приёмного устройства такой, чтобы разборчивость принимаемого сигнала была наибольшей.

5.3.3. Вызов от подобной станции слышен в динамике, при этом на цифровом индикаторе отображается номер вызывающего абонента. Этот номер индицируется до выхода на передачу или нажатия кнопки «Вызов», что позволяет определить упущенные вызовы.

5.3.4. Режим «ДП» (Дежурный прием) предназначен для селективного вызова абонентов по собственному номеру станции. В этом режиме блокируется звуковой тракт станции до получения любого вызова. Если пришедший вызов безадресный, либо предназначен для другого абонента, то на индикаторе появляется номер вызывающего абонента и раздается звуковой сигнал длительностью 1 сек. Станция остается в режиме ДП. Если пришедший вызов адресован данной станции или вызов является аварийным ("911"), то станция подает звуковой сигнал непрерывно до нажатия кнопок "Передача" или "Вызов" на клавиатуре. На индикаторе высвечивается номер вызывающего абонента. Станция сама выходит из режима ДП.

5.3.5. Аварийный вызов предназначен для экстренных ситуаций, когда необходимо связаться с кем угодно, либо для вызова всех абонентов, находящихся в зоне слышимости. Посылка аварийного вызова производится набором номера "911" на станции с дистанционным управлением или нажатием кнопки "Вызов" при нажатой кнопке "Передача".

7. Конструкция.

6.1. АС «Трасса-СМ» выполнена в виде стационарного прибора для 19”-й стойки.

6.2. Для разборки прибора необходимо:

- снять верхнюю крышку

- открутить болты крепления радиаторов на задней панели прибора.

- платы УМ и ПП конструктивно соединены с радиаторами и откручиваются вместе с ними.

6.3. NB ! отрицательный полюс источника питания соединён с корпусом прибора!

8. Описание электрической принципиальной схемы.

Схема электрическая принципиальная приведена в Приложениях 1-5. Таблицы режимов работы приведены в Приложении 6.

Приемопередатчик  Трасса-СМ состоит из трех основных частей:

Плата приемопередатчика (ПП).

Плата усилителя мощности и фильтров (УМ).

Плата управления и индикации (УИ).

Плата приемопередатчика содержит формирователь однополосного сигнала, приемник однополосного сигнала, опорный генератор, синтезатор частоты, систему АРУ, фильтры низких частот речевого диапазона, усилитель мощности НЧ и стабилизаторы напряжений +5в и +9в.

Плата усилителя мощности и фильтров содержит усилитель мощности, датчик проходящей и отраженной волн, фильтр с переключаемыми конденсаторами и обмотками катушки, последовательный регистр управления  для реле фильтра и стабилизатор напряжения +9в.

Плата управления и индикации содержит микропроцессор PIC16F877, светодиодную шкалу, семисегментный индикатор, узел включения питания и микрофонный усилитель с системой АРУ.

# Описание работы узлов схемы

При подключении источника питания напряжение поступает на разъем X5 УМ откуда подается на вывод 2 реле К9 (включатель питания) и резистор R1. С другого вывода резистора напряжение через разъем Х1 поступает на плату УИ и используется для питания цепи включения питания (DD3,C14 – C16,R23,R24R25,R26,VD5 на плате УИ). Пока станция выключена замкнуты контакты 1 и 2 реле К9 и напряжение поступает только на обмотку реле К9.  При нажатии кнопки  «Питание»  появляется положительный импульс на выводе 6 микросхемы DD3 (плата УИ) . На первом триггере DD3 собран одновибратор подавления дребезга, на втором  Т-триггер. Импульс включения проходит через одновибратор и включает триггер при этом на выводе 13 DD3 появляется высокий логический уровень, который поступает на вывод 21 разъема Х1 с которого по кабелю приходит на вывод 7 разъема Х1 платы УМ где открывает транзистор VT1, управляющий реле К9. При замыкании контактов 2 и 3 реле К9 происходит включение станции.

В режиме приема входной сигнал поступает  на  разъем X4 УМ и проходит  через один из конденсаторов C39,C40,C41,C42,C45 и обмотки катушки индуктивности L3. Конкретные номиналы фильтра задаются включением реле K1-K8 и зависят от выбраной  рабочей частоты.

После фильтра сигнал поступает на нормально замкнутые контакты реле К10 (переключатель прием  - передача) и далее на фильтр низких частот L1-L2,C31-C38, обрезающий зеркальный канал приема. После чего с разъема X3 поступает на разъем Х3 платы ПП.

На плате ПП с разъема Х3 сигнал проходит нормально замкнутые контакты реле К1 (переключатель прием  - передача) и через конденсатор С1 поступает на резистор R1 первого смесителя. Смеситель собран по кольцевой балансной схеме на диодах VD1-VD8 и трансформаторах Т1, Т2. После смесителя сигнал поступает на кварцевый фильтр Z1 и поступает на эмиттерный повторитель на транзисторе VT4. С повторителя сигнал через конденсатор С11 поступает  вывод 12 усилителя входящего в состав микросхемы  DA1 (К174ХА2). В режиме приема на линии +RX присутствует напряжение +9в на линии +TX 0 В.

В результате этого переключательний диод VD9 заперт, а VD10 открыт, что блокирует прохождение сигнала на вход 2 второго смесителя (DA1). Нагрузкой усилителя служит резонансный контур L5,C21,R30. Диод VD11 в режиме приема заперт и не шунтирует сигнал.

После контура сигнал поступает на вход 1 второго смесителя (DA1). Демодулированиый сигнал снимается с вывода 15 DA1 и после эмиттерного повторителя VT5 поступает на фильтр нижних частот DA3.3 , C22,C28,R19,R20. Отфильтрованный  звуковой сигнал поступает на усилитель мощности ЗЧ, усилитель системы АРУ, и компаратор системы вызова. Усилитель мощности ЗЧ собран на микросхеме DA6(TDA2030). Резистор R82 служит для регулировки громкости. Ключ на VT11 предназначен для блокировки тракта в режиме передачи. Усилитель системы АРУ собран на DA3.1. Его выходной сигнал поступает на детектор АРУ на VD16,VD17,C37,R42.

Продетектированное  напряжение АРУ через буферный усилитель DA3.2 подается на выв.19 разъема Х1 «уровень приема» с которого передается к плате УИ и поступает на вход АЦП микроконтроллера (выв.4). По результатам отсчетов АЦП микроконтроллером формируется  управляющее напряжение АРУ которое с выв.15 разъема Х1 платы УИ поступает на выв.15 разъема Х1 платы ПП и через диоды VD13,VD14 поступает на выводы регулировки усиления 3,9 DA1.  Компаратор системы вызова собран на DA3.4, R37, C33.

Его выходной сигнал поступает на вход 11 мультиплексора DD2 и с выхода 9 через резистор R57 идет на вывод 9 разъема Х1 с которого поступает на плату УИ на вход микроконтроллера.

На плате ПП находится также синтезатор частоты, который состоит из микросхемы ФАПЧ DD1 (MC145162)  и генератора управляемого напряжением  (ГУН) на VT6.

К выводам  8,7 DD1 подключен кварцевый резонатор 10 МГц. Транзисторы VT9,VT10 являются  буферным каскадом. С его выхода сигнал опорной частоты 10 МГц  поступает на входы 3,5 мультиплексора и через С81 на вывод 2 разъема Х1 откуда поступает на плату УИ и используется для тактирования микроконтроллера. Генератор управляемый напряжением собран по схеме индуктивной трехточки на VT6. На VT7,VT8 собран буферный усилитель.

Его выходной  сигнал через R72 и C57 поступает на счетный вход  14 DD1 и  через R71 на входы 2,6 мультиплексора DD2. Напряжение рассогласования присутствует на выходе 15 DD1 и через петлевой фильтр C45,C46,C55,R60,R61 и дроссель L10 поступает на управляющий варикап VD19 в результате чего осуществляется коррекция частоты.

Установка частоты осуществляется по последовательному интерфейсу (SPI). Интерфейс состоит из трех сигналов: тактовая частота – вход 1 DD1, данные - вход 3 DD1 и разрешение - вход 1 DD1. Эти сигналы формируются на плате УИ и поступают на плату ПП через разъем Х1.

Частота ГУН зависит от рабочей частоты и может определена как F = 10 МГц - 2 * Fраб.

С выходов мультиплексора гетеродинная и опорная частоты поступают на делители частоты на два на триггерах DD3a и DD3b а после на первый и второй смесители соответственно.

В режиме приема гетеродинная частота присутствует на выходе 4 DD2, а опорная на выходе 7 DD2. При переходе в режим передачи на вход 1 DD2 появляется высокий потенциал и выходные частоты меняются местами. На выходах триггеров в режиме приема присутствуют следующие частоты: DD3a F = 5MHz - Fраб       	DD3b F = 5MHz

В режиме передачи:  DD3a F = 5MHz 		DD3b F = 5MHz - Fраб

Таким образом, в режиме приема спектр входного сигнала переносится на частоту ПЧ 5МГц и после тракта ПЧ демодулируется в звуковой сигнал. В режиме передачи сигнал с микрофона  модулирует частоту ПЧ 5МГц и после тракта ПЧ его спектр переносится на частоты рабочего канала.

В режиме передачи усиленный сигнал микрофона поступает с платы УИ на вывод 14 разъема Х1 платы ПП и подаемся на суммирующий усилитель DA2.2 а после него на фильтр низких частот DA2.1,R48,R49,C38,C39. С выхода фильтра сигнал через R51,R52,C40 поступает на вход первого смесителя, работающего в режиме модулятора. После модулятора сигнал с подавленной несущей подвергается фильтрации кварцевым фильтром Z1 для подавления ненужной боковой полосы и поступает на эмиттерный повторитель VT4. После эммитерного повторителя VT4 сигнал через открытый диод VD9 поступает на вход 2 второго смесителя DA1. С выхода 16 DA1 сигнал рабочей частоты через эмиттерный повторитель VT13 и замкнутые контакты  11,12 реле К1 поступает на разъем Х3 откуда подается на плату УМ.

В режиме передачи блокируется приемный тракт DA1 посредством подачи запирающего напряжения на вывод 9 DA1 через элементы VD12,R24,R25 и шунтируется резонансный контур приемника L5,C21 отпиранием диода VD11 через резистор R29.

При нажатии кнопки Вызов на выводе 17 микроконтроллера формируется тональный сигнал вызова, который поступает с платы УИ на плату ПП, где с вывода 9 разъема Х1 поступает на вход 13 мультиплексора DD2. С выхода 12 DD2 тональный сигнал поступает через C44 и R55 на вход суммирующего усилителя DA2b. Дальнейшее прохождение сигнала по тракту аналогично прохождению речевого сигнала.

Сформированный платой ПП в режиме передачи сигнал рабочей частоты с разъема Х3 ПП поступает на разъем Х3 платы УМ, где пройдя через ФНЧ L1,L2,C31-C38 и замкнутые контакты 12,13 реле К10 поступает на первый каскад усилителя мощности собранный на VT3. Транзистор VT3 по схеме с общим эмиттером и нагружен на широкополосный трансформатор Т1. Со вторичной обмотки Т1 сигнал поступает на двухтактный усилительный каскад на VT5,VT6.

Цепи отрицательной обратной связи R13 C9 и R14 C10 предназначены для линеаризации АЧХ.

Цепь стабилизации тока покоя собрана на транзисторе VT4. Датчиком тока служит резистор R17 . При увеличении тока через R17 растет падение напряжения на нем, вследствие чего запирается транзистор VT4 и уменьшается напряжение смещения на базах транзисторов VT5, VT6. Нагрузкой каскада VT5, VT6 служит широкополосный трансформатор Т2. Перемычки J3, J4 служат для контроля тока покоя и исправности транзисторов VT5,VT6. . Со вторичной обмотки Т2 сигнал поступает на двухтактный усилительный каскад на VT9,VT10.

Цепи отрицательной обратной связи R31 C16 и R32 C18 предназначены для линеаризации АЧХ.

Цепь стабилизации тока покоя собрана на транзисторе VT8, который имеет тепловую связь с теплоотводом транзисторов VT9,VT10. Для отключения тока покоя в режиме приема служит цепь на транзисторе VT7. Нагрузкой каскада VT9, VT10 служит широкополосный трансформатор Т3 . Перемычки J5, J6 служат для контроля тока покоя и исправности транзисторов VT9,VT10 .

NB!!!!!  В "Трасса-СМ" элементы L3, C39, C40, C41, C42, C45 отсутствуют.

Выходной сигнал с выходной обмотки Т2 проходит измеритель уровней проходящей и отраженной волн на Т4, замкнутые контакты 23,22 реле К10 и далее проходит через контакты одного из реле К5-К8 в зависимости от установленного канала и после этого экранированными проводами подается на блок линейных фильтров.

Сигнал датчика проходящей волны выпрямляется цепью VD4, C24 и поступает на вывод 3 разъема Х1 . Сигнал датчика отраженной волны выпрямляется цепью VD5, VD6, C25, C26 и поступает на вывод 2 разъема Х1. Далее эти сигналы проходят от разъема Х7 к разъему Х1 платы ПП и поступают на плату УИ на входы АЦП микроконтроллера и используются для индикации уровня  передачи и автоматического согласования с антенной. На плате УМ находится также последовательный регистр DD1, который служит для управления реле выходного фильтра и управляется по последовательному порту (SPI). Тактовый сигнал поступает на вход 12 DD1, сигнал данных на вход 11 DD1, сигнал разрешения на входы 1,2 DD1. Эти сигналы формируются микроконтроллером и поступают с платы УИ.

На плате управления и индикации (УИ) находится микроконтроллер PIC16F877, который осуществляет управление работой устройства. Семисегментный индикатор HL1 предназначен для индикации рабочих частот, собственного позывного при включении питания и позывного вызывающего абонента при приеме вызова. Микроконтроллер обеспечивает режим динамической индикации для светодиодов HL1-HL6 посредством изменения состояния своего порта D (выводы 19-22 и 27-30) для управления сегментами и перезагрузкой последовательного регистра DD2 для управления катодами индикаторов через транзисторы VT5-VT8. Управление регистром DD2 осуществляется по последовательному протоколу (SPI). Выходы DD2 используются также для следующих функций управления: выход 5 – отключение внутреннего динамика, выход 15 – блокировка приемного аудиотракта при передаче, выход 4 – включение усилителя мощности ВЧ, выход 16 – включение передачи. Раздельное включение усилителя и передачи предназначено для обеспечения безопасного режима переключения реле – без выходного сигнала.

Микроконтроллер осуществляет сканирование клавиатуры, которая представляет собой прямоугольную матрицу кнопок 4*2. Для сканирования используются сигналы управления катодами динамической индикации CAT1-CAT4 , которые поступают на выводы 5-8 разъема клавиатуры Х6. Выходные сигналы клавиатуры KEY1 и KEY2 поступают с выводов 4 и 3  разъема Х6 на входы 39 и 40 DD1. В зависимости от состояния клавиатуры на одном из этих входов присутствует  один из стробирующих сигналов CAT1-CAT4.

Микроконтроллер осуществляет формирование управляющих сигналов последовательного порта SPI. Назначение выводов: выход 18 – тактовый сигнал SPI, выход 24 – сигнал данных SPI, выход 15 – сигнал  разрешения SPI синтезатора (DD1 платы ПП), выход 37 – сигнал  разрешения  SPI регистра управления реле (DD1 платы УМ), выход 10 – сигнал  разрешения  SPI регистра  DD2 платы УИ.

При приеме и передаче сигналов тонального вызова вывод 17 DD1 является входом или соответственно выходом тональных сигналов. Их формирование и декодирование происходит программно.

Для управления усилением приемника в режиме ручной  и автоматической регулировки  усиления используется выход 16 DD1 на котором  формируется сигнал с широтно-импульсной модуляцией. Он приходит на вход ФНЧ на DA1.2, C12, C13, R21, R22. На  выходе фильтра присутствует постоянное напряжение, пропорциональное длительности активной части импульсов, которое поступает на вывод 15 разъема Х1 и далее на плату ПП, где подается в тракт АРУ и тем самым снижает усиление приемника.

На транзисторах VT2, VT3 выполнен коммутатор микрофонов, отключающий питание внутреннего микрофона при нажатии кнопки Передача тангенты. Сигнал микрофона тангенты поступает на вход микрофонного усилителя через цепь R43, C27. Сигнал встроенного микрофона – через R42,C28.

Микрофонный усилитель с АРУ собран на DA1.1 и VT4. Система АРУ работает следующим образом: при отсутствии входного сигнала отсутствует и сигнал на выходе операционного усилителя, вследствие чего отсутствует напряжение на затворе VT4 . При этом транзистор открыт, что обеспечивает максимальный коэффициент передачи усилителя. При появлении входного сигнала, выходной сигнал усилителя, выпрямленный цепью VD1,VD2,C8,C9,R17,R16

Создает отрицательное смещение на затворе транзистора, тем самым закрывая его, что снижает коэффициент передачи усилителя. Диод VD3 служит для блокировки микрофонного усилителя в режиме приема.  Диод VD4 блокирует микрофонный тракт при передаче сигнала вызова. Выходной сигнал усилителя DA1.1 поступает на выв. 14 разъема Х1, откуда передается на плату ПП на вход модулятора.

В "Трасса-СМ" предусмотрен микшер, суммирующий сигнал микрофона с выходным сигналом приемника и имеющий выход на отдельный разъем. Микшер состоит из суммирующего усилителя DA1.1 и буферного усилителя DA1.2. Сигнал микрофона поступает с вывода 1 DA2 платы ПП. Приемный сигнал приходит в выхода усилителя мощности – вывод 4 разъема Х3 платы ПП. На плате микшера находится подстроечный резистор R9, обеспечивающий регулировку уровня выходного сигнала от 0.1 до 1В.

Порядок настройки и регулировки:

Первичная настройка платы ПП производится с отсоединением от нее всех разъемов и подачей напряжения питания +12 В непосредственно на разъем Х5. Соблюдение полярности обязательно!

- Производится проверка стабилизаторов и усилителя мощности.

На DA4 выв.2 U = 9В +- 10%.

На DA5 выв.3 U = 5В +- 10%.

На DA6 выв.4 U = 6В +- 10%.

- Проверка и настройка кварцевого генератора.

Размах напряжения генератора проверяемый осциллографом на конденсаторе C81 должен быть не менее 2.5 В. Подстройка частоты прозводится конденсатором С54 при подключении цифрового частотомера к одному из выводов С81. Частота должна быть 10 МГц +- 50 Гц.

- Проверка работы синтезатора частоты.

Производится подключение к разъему Х1 кабеля от платы УИ.

При переключении каналов, напряжение на петлевом фильтре, измеряемое на выв. 15 DD1 должно быть в пределах 0.5-4.5 В при наличии захвата частоты. Об отсутствии захвата говорит наличие импульсов на выв 16 DD1. В нормальном режиме они могут появляться на короткое время только при смене канала. При регулировке необходимо добиться захвата частоты на самом высокочастотном и  на самом низкочастотном каналах. Регулировка производится подстроечным сердечником катушки L9. При невозможности добиться захвата на крайних каналах следует заменить варикап VD19 и произвести повторную регулировку.

- Балансировка диодного смесителя прозводится при подаче сигнала с  ВЧ генератора на разъем  Х3. Частота сигнала 100кГц, уровень 100 мВ. Осциллографом контролируется форма сигнала на входе кварцевого фильтра. Регулировкой R1 следует добиться минимальной ассиметрии соседних полуволн напряжения смесителя.

- С тем же подключением ВЧ генератора проверяется полоса пропускания, чувствительность и уровень шумов на частотах одного из рабочих каналов. При недостаточной чувствительности (менее 60 Дб) или повышенном уровне шумов (более 100 мВ напряжения шума при отсутствии входного сигнала) следует заменить микросхему К172ХА2.

Дальнейшая настройка прозводится при восстановлении всех соединений разъемов кроме экранированного кабеля, соединяющего разъем Х3 платы ПП с разъемом Х3 платы УМ.

- Проверить включение при нажатии кнопки «Питание».

- Разомкнуть перемычки j5, j6. В разрыв перемычки j5 подключить амперметр. Диапазон измерения выставить 300мА. При нажатой кнопке “Передача” регулировкой R25 выставить ток покоя транзистора VT9 70мА. Подключить амперметр в разрыв перемычки j6. При нажатой кнопке “Передача” регулировкой R26 выставить ток покоя транзистора VT10 70мА. После этого восстановить соединения перемычек j5, j6.

- Удалить перемычку j8. К ее выводу, соединенному с выходом усилителя мощности подсоединить нагрузку 75 Ом и вольтметр переменного тока. На разъем Х3 УМ подать сигнал с ВЧ генератора уровнем 150мВ. При нажатой кнопке «Передача» проверить выходную мощность и линейность усилителя в диапазоне частот 100 – 1000 кГц.

- Настройка датчика КСВ. При тех же соединениях и нажатой кнопке «Передача» регулировкой уровня генератора выставить на нагрузке 75Ом напряжение 30В и произвести настройку датчика КСВ. Она заключается в регулировке R34 до получения минимального постоянного напряжения в контрольной точке КТ2. Настройка производится на частоте одного из рабочих каналов. После этого восстанавливается перемычка j7.

- Восстановить экранированный кабель, соединяющий разъем Х3 платы ПП с разъемом Х3 платы УМ. R52 платы ПП повернуть по часовой стрелке до предела. R33 платы ПП повернуть против часовой стрелке до предела. Подключить к выходу нагрузку 75 Ом. Регулировкой R33 при нажатой кнопке «Вызов» выставить необходимую мощность на нагрузке. При настройке мобильного поста эту процедуру следует повторить еще раз с повторным включением питания, т.к при первом включении выходная мощность отсутствует, что приводит к неверной работе устройства согласования.

9. Устранение неисправностей

8.1 Возможные неисправности приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

| Внешнее проявление неисправности и дополнительный признак | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Прибор не работает в режимах передачи и приема Не светится индикатор «Питание» | Плохой контакт в предохранителе | Восстановить контакт |
|  | Сгорела плавкая вставка Неисправный шнур питания | Заменить предохранитель Прозвонить шнур и при неисправности отремонтировать |
|  | Напряжение источника тока отсутствует | Сменить и зарядить аккумуляторную батарею, проверить блок питания. |
| Прибор не работает в режимах передачи и приема Светится индикатор «Питание». | Мало напряжение источника тока | Сменить и зарядить аккумуляторную батарею |
| В режиме приема нет характерного шума, передача с другого приемопередатчика не прослушивается | «АРУ» отключено и уровень усиления очень низок. | Включить режим «АРУ» либо добавить усиление нажатием кнопки «Усиление» вверх. |

8.2. Порядок доступа к элементам электрической схемы прибора изложен в разделе 6. При ремонте и контроле параметров передатчика антенный выход прибора нагрузить на резистор 75 Ом мощностью 30 Вт

8.3. При настройке и ремонте элементы электрической схемы заменять в соответствии с данными, приведенными в перечнях элементов на каждую плату.

10. Правила хранения

9.1 Прибор допускается хранить в течение 6 месяцев в упаковке при температуре окружающего воздуха от 5 до 40° С и относительной влажности до 80 % при
температуре 25°С

9.2. В помещениях не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

9.3. При длительном хранении в складских условиях через каждые полгода
прибор необходимо подключать к блоку питания 12В для 30 минутной работы с
целью тренировки электролитических конденсаторов, входящих в схему.

11. Транспортирование

10.1. Прибор должен транспортироваться в условиях, не превышающих предельных:

• температура от - 50 °С до +50 °С

• относительная влажность до 95% при температуре 25 °С

10.2. Прибор допускается транспортировать в закрытом транспорте любого вида. При транспортировке самолетом, приборы должны быть размещены в герметизированных отсеках.

10.3. Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.д.

Приложение 1. Трасса-СМ. Схема соединений

Приложение 1. Трасса-СМ. Перечень элементов.

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| УИ | Плата управления и индикации | 1 |  |
| УМ | Плата усилителя мощности | 1 |  |
| ПП | Плата приемопередатчика | 1 |  |
| S1 | Пленочная клавиатура | 1 |  |
| Р1 | Динамик 0.5 Вт, 8 Ом | 1 |  |
| M1 | Микрофон МЭК 333 | 1 |  |
| FU1 | Предохранитель ВП1-1 5А | 1 |  |
| XS1 | Вилка РС10 | 1 | тангента |
| XS2 | Розетка DB25M | 1 | ДУ |
| XS3 | Вилка DB25F | 1 | выход микшера |
| XS4, XS5 | Клемма BPD-1 | 2 |  |
| XS6 | Вилка 2РМ14Б4Ш1В1 | 1 | разъем питания |

Приложение 2 Плата ПП. Схема электрическая принципиальная.

Приложение 2 Плата ПП Схема расположения элементов

Приложение 2. Плата ПП. Перечень элементов

| Обозначение | Номинал | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| С1,C2 | 0,01мкф | X7R | чип, 1206 |
| С4 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| С8,C9 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| C10,C11 | 0,01мкф | X7R | чип, 1206 |
| C12,C13 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| C14-C17 | 0,01мкф | X7R | чип, 1206 |
| C18-C20 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| С21 |  |  | не установлен |
| C22 | 1500пф | КМ5Б |  |
| C23 | 0,01мкф | X7R | чип, 1206 |
| C24 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| C26 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| C27 | 100мкф * 16в | К50-35 |  |
| С28 | 8200пф | КМ5Б |  |
| C33-C35 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| C36 | 1мкф * 16в | К50-35 |  |
| C37 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 устан. снизу платы |
| C38 | 8200пф | КМ5Б | не хуже M1500 |
| C39 | 1500пф | КМ5Б | не хуже M1500 |
| C40 | 100мкф * 16в | К50-35 |  |
| C41 | 0,01мкф | X7R | чип, 1206 |
| C42-C44 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| С45 | 1мкф | X7R | чип, 1206 |
| C46 | 10мкф | X7R | чип, 1206 |
| С48 | 33пф | КМ5Б | или М47 - П33 |
| C49 | 91пф | КМ5Б | или М47 - П33 |
| С50 | 100мкф * 16в | К50-35 |  |
| С51 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| С52 | 0,01мкф | X7R | чип, 1206 |
| С53 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| C54 | 8/40пф | КТ4-25Б | триммер |
| С55 | 1мкф | X7R | чип, 1206 |
| С56 |  |  | не установлен |
| С57,С58 | 0,01мкф | X7R | чип, 1206 |
| С59,С60 | 100мкф * 16в | К50-35 |  |
| С61,С62 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| С63 | 100мкф * 16в | К50-35 |  |
| С64-С66 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| С67 | 100мкф * 16в | К50-35 |  |
| С68 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| С69 | 100мкф * 16в | К50-35 |  |
| С70 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| С71 | 10мкф * 16в | К50-35 |  |
| С72,С73 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| С74 | 1000мкф * 35в | К50-35 | ECR35-1000 |
| С75 | 0,22мкф | КМ5Б |  |
| С76 | 1000мкф * 35в | К50-35 | ECR35-1000 |
| С77-С79 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| С80 | 10мкф * 16в | К50-35 |  |
| C81 | 0,01мкф | X7R | чип, 1206 |
| С82 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| DA1 |  | К174ХА2 |  |
| DA2 |  | КР1446УД5А |  |
| DA3 |  | КР1446УД3А |  |
| DA4 |  | КР142ЕН22 |  |
| DA5 |  | КР142ЕН5 |  |
| DA6 |  | TDA2030 |  |
| DA7 |  | КР1157ЕН502 | lm78l05 |
| DD1 |  | MC145162P |  |
| DD2 |  | КР1554КП16 |  |
| DD3 |  | КР1554ТМ2 | 74ac74n |
| K1 |  | РЭС80 |  |
| L1 | 1мГн |  | дроссель |
| L3,L4 | 220мкГн |  | дроссель |
| L5 | 27мкГн |  | дроссель |
| L9 |  |  | см. Приложение |
| L10 | 220мкГн |  | дроссель |
| VD1-VD8 |  | КД522А |  |
| VD9-VD11 |  | КД409А |  |
| VD12-VD17 |  | КД522А |  |
| VD19 |  | КВ119А |  |
| VD22,VD23 |  | 1N4007 |  |
| VD24,VD26 |  | КД522А |  |
| VT4,VT5 |  | КТ3102А |  |
| VT6 |  | КП307А |  |
| VT7,VT8 |  | КТ3107А |  |
| VT9 |  | КТ3102А |  |
| VT10 |  | КТ3107А |  |
| VT11,VT12 |  | КП505А |  |
| VT13 |  | КТ3102А |  |
| Q1 | 10Мгц | РК419 |  |
| R1 | 47e | СП3-19А |  |
| R5 | 680e | X7R | чип, 1206 |
| R11 | 3k3 | X7R | чип, 1206 |
| R12 | 6k8 | X7R | чип, 1206 |
| R13 | 33e | X7R | чип, 1206 |
| R14 | 470e | X7R | чип, 1206 |
| R15 | 1k | X7R | чип, 1206 |
| R16 | 33e | X7R | чип, 1206 |
| R17,R18 | 2k4 | X7R | чип, 1206 |
| R19 | 4k3 | 0,125 Вт |  |
| R20 | 39k | 0,125 Вт |  |
| R21 | 220e | X7R | чип, 1206 |
| R22,R23 | 1k | X7R | чип, 1206 |
| R24 | 3k3 | X7R | чип, 1206 |
| R25 | 10k | X7R | чип, 1206 |
| R26 | 33k | X7R | чип, 1206 |
| R27 | 10k | X7R | чип, 1206 |
| R28 | 33k | X7R | чип, 1206 |
| R29 | 1k | X7R | чип, 1206 |
| R30 | 10k | X7R | чип, 1206 |
| R31 | 220k | X7R | чип, 1206 |
| R32 | 47k | 0,125 Вт |  |
| R33 | 3k3 | СП3-19А |  |
| R35,R36 | 10k | X7R | чип, 1206 |
| R37 | 100k | X7R | чип, 1206 |
| R38 | 3k3 | X7R | чип, 1206 |
| R39 | 1k | X7R | чип, 1206 |
| R40 | 15k | СП3-19А |  |
| R41 | 10k | X7R | чип, 1206 |
| R42 | 100k | X7R | чип, 1206 |
| R43 | 470e | X7R | чип, 1206 |
| R44 | 75e | X7R | чип, 1206 |
| R48 | 4k3 | 0,125 Вт |  |
| R49 | 39k | 0,125 Вт |  |
| R50 | 47k | X7R | чип, 1206 |
| R51 | 220e | X7R | чип, 1206 |
| R52 | 1k | СП3-19А |  |
| R54 | 100k | X7R | чип, 1206 |
| R55 | 47k | X7R | чип, 1206 |
| R56,R57 | 10k | X7R | чип, 1206 |
| R58,R59 | 150e | X7R | чип, 1206 |
| R60 | 820e | X7R | чип, 1206 |
| R61 | 27k | X7R | чип, 1206 |
| R62 | 1k8 | 0,125 Вт | параллельно L10 |
| R64 | 680e | X7R | чип, 1206 |
| R65,R66 | 2k2 | X7R | чип, 1206 |
| R67 | 33e | X7R | чип, 1206 |
| R68 | 330e | X7R | чип, 1206 |
| R69 | 220e | X7R | чип, 1206 |
| R70,R71 | 100e | X7R | чип, 1206 |
| R72 | 330e | X7R | чип, 1206 |
| R73 | 100k | X7R | чип, 1206 |
| R75 | 10k | X7R | чип, 1206 |
| R76 | 390e | X7R | чип, 1206 |
| R77 | 2k4 | 0,125 Вт |  |
| R78 | 33e | X7R | чип, 1206 |
| R79 | 3k3 | X7R | чип, 1206 |
| R80,R81 | 10k | X7R | чип, 1206 |
| R82 | 15k | СП3-19А |  |
| R83 | 100k | X7R | чип, 1206 |
| R84 | 15k | X7R | чип, 1206 |
| R85 | 10k | X7R | чип, 1206 |
| R86 | 10e | 0,5 Вт |  |
| R87 | 1e | 0,5 Вт |  |
| R88 | 100e | X7R | чип, 1206 |
| R89 | 33e | X7R | чип, 1206 |
| R90 | 3k3 | X7R | чип, 1206, монтаж снизу платы |
| T1 |  |  | см. Приложение |
| T2 |  |  | см. Приложение |
| X1 |  | IDC26MS |  |
| X2 |  | IDC14MS |  |
| X5 |  |  | клемма винт. 2 конт. |
| Z1 |  |  | кварцевый фильтр, см. Приложение 3 |

Приложение 2. Плата ПП. Схема и данные обмоток трансформаторов.

1. Согласующий трансформатор смесителя Т1

Сердечник  M1500HM3 K7*4*2

| Номер обмотки | Провод | Число витков | Номер вывода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ПЭЛШО -0,2 | 9 | 1,2 | намотка в 2 провода |
| II | ПЭЛШО -0,2 | 9 | 3,4 |  |
| III | ПЭЛШО-0,12 | 60 | 5,6 | нижний слой |

2. Согласующий трансформатор смесителя Т2

Сердечник  M1500HM3 K7*4*2

| Номер обмотки | Провод | Число витков | Номер вывода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ПЭЛШО -0,2 | 10 | 1,2 | намотка в 3 провода |
| II | ПЭЛШО -0,2 | 10 | 3,4 |  |
| III | ПЭЛШО -0,2 | 10 | 5,6 |  |

Приложение 3. Кварцевый фильтр. Схема электрическая принципиальная.

(установлен на плате ПП)

Приложение 4. Плата УМ. Схема электрическая принципиальная.

Приложение 4. Плата УМ. Схема расположения элементов.

Приложение 4. Плата УМ. Схема и данные обмоток трансформаторов.

1.Согласующий трансформатор усилителя мощности Т1

Сердечник M1500HM3 K16*10*5

| Номер обмотки | Провод | Число витков | Номер вывода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ПЭЛШО -0,5 | 30 | 1,2 | намотка в 2 провода выводы гибкие 2см, выведены в противоположные стороны |
| II | ПЭЛШО -0,5 | 30 | 3,4 |  |

2. Согласующий трансформатор усилителя мощности Т2

Сердечник M1500HM3 K20*10*5

| Номер обмотки | Провод | Число витков | Номер вывода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ПЭЛШО -0,7 | 9 | 1,2 | намотка в 2 провода |
| II | ПЭЛШО -0,7 | 9 | 3,4 |  |
| III | ПЭЛШО-0,5 | 25 | 5,6 | нижний слой |

3. Выходной трансформатор усилителя мощности Т3

Сердечник ГМ54-ДС-500 K32*25*15

| Номер обмотки | Провод | Число витков | Номер вывода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ПЭВ-1.2 | 7 | 1,2 | намотка в 2 провода |
| II | ПЭВ-1.2 | 7 | 3,4 |  |
| III | ПЭЛШО-0,8 | 50 | 5,6 | нижний слой |
| IV | ПЭЛШО-0,8 | 10 | 7,8 |  |

4. Трансформатор датчика КСВ Т4

Сердечник M1500HM3 K7*4*2

| Номер обмотки | Провод | Число витков | Номер вывода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ПЭВ-0.8 | 1 | 1,2 | отрезок провода, пропущенный через центр сердечника |
| II | ПЭЛШО-0,12 | 30 | 3,4 | намотка в 2 провода, начало одной обмотки соединяется с концом другой |
| III | ПЭЛШО-0,12 | 30 | 5,6 |  |

5. Катушки индуктивности фильтра низких частот L1 и L2

Сердечник M1500HM3-33-160 KB6*3

| Номер обмотки | Провод | Число витков | Номер вывода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ПЭВ-0.3 | 7.5 | 1,2 |  |

6. Дроссель питания L5

Сердечник М3000(М2000, М1500) K20*10*5

| Номер обмотки | Провод | Число витков | Номер вывода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ПЭВ-1.2 | 15 | 1,2 |  |

Приложение 4. Плата УМ. Перечень элементов.

| Обозначение | Номинал | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| С1 | 1000мкф * 35в | К50-35 | ECR35-1000 |
| C2 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| С3 | 0,33мкф | X7R | чип, 1206 |
| C5 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| C6 | 100мкф * 16в | К50-35 |  |
| С7-C12 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| C13 | 100мкф * 16в | К50-35 |  |
| C14-C16 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| C17 | 1мкф | X7R | чип, 1206 |
| C18 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| C19 | 1мкф | X7R | чип, 1206 |
| C20 | 1000мкф * 35в | К50-35 | ECR35-1000 |
| C21,C22 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| C23 | 100мкф * 35в | К50-35 |  |
| C24,C25 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| C26 | 0,01мкф | X7R | чип, 1206 |
| C27-C29 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| C30 | 100мкф * 16в | К50-35 |  |
| C31 | 1200пф* | КМ5Б | не хуже M1500 |
| C32 | - |  | не установлен |
| C33 | - |  | не установлен |
| C34 | - |  | не установлен |
| C35 | 2400пф* | КМ5Б | не хуже M1500 |
| C36 | - | КМ5Б | не установлен |
| C37 | 1200пф* | КМ5Б | не хуже M1500 |
| C38 | - |  | не установлен |
| C39 | 330пф*500в | К31-11 | только в мобильном |
| C40 | 680пф*500в | К31-11 | только в мобильном |
| C41 | 1200пф*1000 | К78-2 | только в мобильном |
| C42 | 1мкф * 400в | К78-2 | только в мобильном |
| C43,C44 | 0,01мкф | X7R | чип, 1206 |
| C45 | - |  | не установлен |
| DA1 |  | КР142ЕН22 |  |
| DD1 |  | КР1554ИР24 |  |
| F1 |  | RUE500 | самовосстан. предохранитель.5А |
| K1-K8 |  | РЭС80 |  |
| K9 |  | JZC-22F | рэле на 10А(имп) |
| K10 |  | РЭС80 |  |
| L1,L2 |  |  | см. Приложение |
| L3 |  |  | см. Приложение |
| L5 |  |  | см. Приложение |
| VD1 |  | КД522А |  |
| VD2 |  | 1N4007 |  |
| VD3 |  | 1,5KE33CA | гаситель переходных процессов |
| VD4 |  | КД522А |  |
| VD5,VD6 |  | Д18 |  |
| VD7-VD15 |  | КД522А |  |
| VT1, VT2 |  | КП505А |  |
| VT3 |  | КТ3102Б |  |
| VT4 |  | КТ209А |  |
| VT5,VT6 |  | КТ972А |  |
| VT7 |  | КТ209А |  |
| VT8-VT10 |  | IRF540 |  |
| VT11-VT18 |  | КП505А |  |
| R1 | 1k | X7R | чип, 1206 |
| R4 | 10e | 0,25 Вт |  |
| R5 | 8k2 | X7R | чип, 1206 |
| R6 | 4k3 | X7R | чип, 1206 |
| R7 | 30e | 0,125 Вт |  |
| R8 | 33e | 0,125 Вт |  |
| R9,R10 | 10e | 0,25 Вт |  |
| R11,R12 | 1k | X7R | чип, 1206 |
| R13,R14 | 150e | 1 Вт |  |
| R15 | 8k2 | X7R | чип, 1206 |
| R16 | 1k | 0,125 Вт |  |
| R17 | 1R5 | 1 Вт |  |
| R18 | 2k4 | X7R | чип, 1206 |
| R19 | 1k | X7R | чип, 1206 |
| R20 | 470e | X7R | чип, 1206 |
| R21,R22 | 10e | 0,25 Вт |  |
| R23,R24 | 1k | X7R | чип, 1206 |
| R25,R26 | 3k3 | СП3-19А |  |
| R27,R28 | 3k3 | X7R | чип, 1206 |
| R29 | 2k4 | X7R | чип, 1206 |
| R30 | 8k2 | X7R | чип, 1206 |
| R31,R32 | 150e | 1 Вт |  |
| R33 | 10k | X7R | чип, 1206 |
| R34 | 220e | СП3-19А |  |
| R35 | 390e | X7R | чип, 1206 |
| R36 | 2k4 | 0,125 Вт |  |
| R37-R45 | 10e | X7R | чип, 1206 |
| R46 | 33e | X7R | чип, 1206 |
| R47 | 10k | X7R | чип, 1206 |
| R48-R51 | 10e | 0,25 Вт |  |
| R52,R53 | 130 | 0,125Вт | навесной монтаж |
| R54 | 120 | 0,125Вт | навесной монтаж |
| X1 |  | IDC14MS |  |
| X2 |  |  | клемма винт. 2 конт. |
| X5 |  |  | клемма винт. 2 конт. |
| T1-T4 |  |  | см. Приложение |

Приложение 5. Плата УИ. Схема электрическая принципиальная.

Приложение 5. Плата УМ. Схема расположения элементов.

Приложение 5. Плата УИ. Перечень элементов

| Обозначение | Номинал | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| С3 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| С4 | 100мкф * 16в | К50-35 |  |
| C5 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| C6 | 100пф | X7R | чип, 1206 |
| С7-С10 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| С11 | 0,01мкф | X7R | чип, 1206 |
| С12 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| С13 | 0,01мкф | X7R | чип, 1206 |
| С14 | 1мкф * 16в | К50-35 |  |
| С15,С16 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| С17 | 1мкф * 16в | К50-35 |  |
| С18 | 100мкф * 16в | К50-35 |  |
| С19 | 100пф | NPO | чип, 1206 |
| С20-С22 | 0,01мкф | X7R | чип, 1206 |
| С23-С28 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| С29 | 100пф | NPO | чип, 1206 |
| С30,С31 | 0,1мкф | X7R | чип, 1206 |
| DA1 |  | КР1446УД5А |  |
| DD1 |  | PIC16F877-20I/P |  |
| DD2 |  | КР1554ИР24 |  |
| DD3 |  | К561ТM2 |  |
| HL1 |  | BC56-11GWA | Kingbright 14.2мм 3*7зел.ОК, 10.5мКд |
| HL2 |  | DC-7G3HWA | Kingbright |
| HL3-HL7 |  | АЛ307 |  |
| VD1-VD3 |  | КД522А |  |
| VD4 |  | КД522А | монтаж снизу платы |
| VD5 |  | КС156 |  |
| VT1 |  | КП505А |  |
| VT2,VT3 |  | КТ3107А |  |
| VT4 |  | КП307А |  |
| VT5-VT8 |  | КП505А |  |
| R1 | 10e | X7R | чип, 1206 |
| R2,R3 | 100e | X7R | чип, 1206 |
| R5 | 2k2 | X7R | чип, 1206 |
| R6 | 470k | X7R | чип, 1206 |
| R7 | 1k | X7R | чип, 1206 |
| R8 | 6k8 | X7R | чип, 1206 |
| R9,R10 | 2k2 | X7R | чип, 1206 |
| R11 | 6k8 | X7R | чип, 1206 |
| R12 | 75k | X7R | чип, 1206 |
| R13 | 1k | X7R | чип, 1206 |
| R14-R16 | 1M8 | X7R | чип, 1206 |
| R17 | 10k | X7R | чип, 1206 |
| R18 | 75k | X7R | чип, 1206 |
| R19 | 470k | X7R | чип, 1206 |
| R20 | 330e | X7R | чип, 1206 |
| R21 | 33k | X7R | чип, 1206 |
| R22 | 110k | X7R | чип, 1206 |
| R23 | 3k3 | X7R | чип, 1206 |
| R24 | 470k | X7R | чип, 1206 |
| R25 | 1k | X7R | чип, 1206 |
| R26 | 470k | X7R | чип, 1206 |
| R27 | 100k | X7R | чип, 1206 |
| R28-R37 | 150e | X7R | чип, 1206 |
| R38,R39 | 1k | X7R | чип, 1206 |
| R40,R41 | 100e | X7R | чип, 1206 |
| R42-R44 | 6k8 | X7R | чип, 1206 |
| R45 | 10k | 0,125Вт | монтаж снизу платы |
| R46 | 18k | 0,125Вт | монтаж снизу платы |
| X1 |  | IDC26MS |  |
| X3 |  | IDC10MS |  |
| X6 |  | CONN-06FDZ | Разъем под клавиатуру |

Приложение 6. Таблицы режимов работы приемопередатчика.

Таблица 1. Плата ПП. Режимы по постоянному току. Допустимое отклонение 10%.

| Наименование компонента по схеме | Наименование компонента | Вывод компонента | Напряжение, В | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA4 | КР142ЕН22 | 2 | 9 |  |
| DA5 | КР142ЕН5 (LM7805) | 3 | 5 |  |
| DA7 | КР1157ЕН502 (LM78L05) | 1 | 5 |  |
| DA6 | TDA2030 | 1, 2, 4 | 0.5 Uпит. |  |
| VT6 | КП307 | сток | 4.3 |  |
| DA2 | КР1446УД5 | 1, 2, 3, 5, 6, 7 | 2.5 |  |
| VT4 | КТ3102 | эмиттер | 5.1 |  |
| VT5 | КТ3102 | эмиттер | 5-6 | зависит от разброса К174ХА2 |
| VT13 | КТ3102 | эмиттер | 5-6 | зависит от разброса К174ХА2 |
| DA3 | КР1446УД3 | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13 | 2.5 |  |
| DA3 | КР1446УД3 | 5, 7 | 0-1.2 | напряжение АРУ, увеличивается при возрастании входного сигнала |
| DA1 | К174ХА2 | 1, 2 | 2.2 |  |
| DA1 | К174ХА2 | 11, 12, 13 | 2.0 |  |
| DA1 | К174ХА2 | 15, 16 | 5.5-6.5 | зависит от разброса К174ХА2 |
| L3 | дроссель | любой | 9 | режим передачи |
| L3 | дроссель | любой | 0 | режим приема |
| L4 | дроссель | любой | 9 | режим приема |
| L4 | дроссель | любой | 0 | режим передачи |

Таблица 2. Плата УМ. Режимы по постоянному току. Допустимое отклонение 10%. (Экранированный кабель, соединяющий разъем Х3 платы ПП с разъемом Х3 платы УМ отключен).

| Наименование компонента по схеме | Наименование компонента | Вывод компонента | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Передача | Прием |
| VT3 | КТ3102 | коллектор | 8.5 | 9.1 |
| VT3 | КТ3102 | эмиттер | 2.1 | 9.1 |
| VT5, VT6 | КТ972 | база | 2.0 | 0 |
| VT4 | КТ209 | коллектор | 2.1 | 0 |
| VT4 | КТ209 | база | 8.2 | 9.1 |
| VT7 | КТ209 | коллектор | 9.1 | 0 |
| VT7 | КТ209 | база | 8.4 | 9.1 |
| VT8 | IRF540 | сток | 4.7 | 0 |
| VT9, VT10 | IRF540 | затвор | 3.8 | 0 |

Таблица 3. Плата ПП. Режим приема. Режимы по переменному току. Экранированный кабель, соединяющий разъем Х3 платы ПП с разъемом Х3 платы УМ отключен. Сигнал с ВЧ-генератора подается на разъем Х3. Частота сигнала 101 КГц, уровень сигнала –20 dB. При проверке поста в сборе и подачей сигнала с ВЧ-генератора на антенный вход уровень сигнала должен быть –10 dB, так как сигнал проходит через аттенюатор, находящийся на плате УМ. Допустимое отклонение 10%.

| Наименование компонента по схеме | Наименование компонента | Вывод компонента | Размах напряжения (для контроля осциллографом) | Действующее напряжение (для контроля вольтметром) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | кв. фильтр | вход | 450 мВ | 160 мВ | Комбинационная составляющая |
| Z1 | кв. фильтр | выход | 50 мВ | 18 мВ | ПЧ |
| VT4 | КТ3102 | эмиттер | 50 мВ | 18 мВ | ПЧ |
| DA1 | К174ХА2 | 7 | 700 мВ | 250 мВ | ПЧ |
| DA1 | К174ХА2 | 15 | 700 мВ | 250 мВ | НЧ |
| DA3 | КР1446УД3 | 8 | 600 мВ | 220 мВ | НЧ |
| DA3 | КР1446УД3 | 1 | 2.5 В | 885 мВ | НЧ |
| DA3 | КР1446УД3 | 7 | 0.9 В | - | постоянный ток |
| DA3 | КР1446УД3 | 14 | 4.5-5 В | - | TTL |

Таблица 4. Плата ПП. Режим передачи. Режимы по переменному току. Экранированный кабель, соединяющий разъем Х3 платы ПП с разъемом Х3 платы УМ отключен. Вместо него к разъему Х3 присоединен резистор 75 Ом 0,125 Вт. Допустимое отклонение 10%. Измерения проводятся при нажатой кнопке "Вызов".

| Наименование компонента по схеме | Наименование компонента | Вывод компонента | Размах напряжения (для контроля осциллографом) | Действующее напряжение (для контроля вольтметром) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA2 | КР1446УД5 | 7 | 2 В | - | НЧ меандр |
|  |  | 1 | 2 В | 700 мВ | НЧ |
| Z1 | кв. фильтр | вход | 0.7 В | 250 мВ | Комбинационная составляющая |
| Z1 | кв. фильтр | выход | 180 мВ | 65 мВ | ПЧ |
| VT4 | КТ3102 | эмиттер | 180 мВ | 65 мВ | ПЧ |
| DA1 | К174ХА2 | 16 | 0-3 В | 0-1.1 В | частота передачи, уровень задается положением R33 |
| VT13 | КТ3102 | эмиттер | 0-3 В | 0-1.1 В | частота передачи, уровень задается положением R33 |

Таблица 5. Плата УМ. Режим передачи. Режимы по переменному току. Экранированный кабель, соединяющий разъем Х3 платы ПП с разъемом Х3 платы УМ отключен. На вход Х3 подается сигнал с ВЧ-генератора частотой 100 КГц и уровнем –15 dB. Перемычка J7 разомкнута и её вывод со стороны трансформатора Т4 присоединен к нагрузке 75 Ом.

| Наименование компонента по схеме | Наименование компонента | Вывод компонента | Размах напряжения (для контроля осциллографом) | Действующее напряжение (для контроля вольтметром) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VT3 | КТ3102 | база | 0.8 В | 280 мВ |
| VT3 | КТ3102 | коллектор | 2.5 В | 885 мВ |
| VT5, VT6 | КТ972 | баз | 1 В | 350 мВ |
| VT5, VT6 | КТ972 | коллектор | 3 В | 1.1 В |
| VT9, VT10 | IRF540 | затвор | 3 В | 1.1 В |
| VT9, VT10 | IRF540 | сток | 12 В | 4.25 В |
| Т3 | трансформатор | 6 | 100 В | 35 В |